Приложение№2

к документации о запросе предложений

на приобретение и установку спортивной площадки

Спецификация

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоккейные борта размером 56х26 радиус закругления 7,5м. 1.1. МОНОСТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: - высота – 1 220 мм; длина – 2 000 мм. 1.2. Цвет стеклопластика – белый . 1.3. В верхней части борта перила синего цвета ширина 50 мм; в нижней части борта усилены отбойной пластиной шириной 220 мм желтого цвета. 1.4. В составе хоккейных бортов предусмотрены 2 усиленные калитки для игроков, которые изготовлены из профильной трубы 50х50х3 мм, шириной – 900 мм (2 шт.). Оснащены самозакрывающимся оцинкованными засовами. 1.5. Технологические ворота распашного типа шириной 4 000 мм (1 шт.) Оснащены двух-рамным засовом и замком. Петли ворот обработаны горячим оцинкованием. Рамы и стойки, к которым крепятся борта, представляют собой металлические конструкции, поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к основанию площадки с помощью анкерных болтов. Рама и стойки изготовлены из стальной профильной трубы сечением 50 x 25 x 3 мм. Комплект крепежа болты гайки входят в комплект. Вся металлоконструкция покрытия полимерным покрытием. Сетчатое ограждение на закруглениях и за воротами 1,5 м | Шт. | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |