Приложение№2

к документации о запросе предложений

на приобретение и поставку блок – модуля: раздевалка (9.0 м  *   2.40 м  *  2.50 м ), антивандального

Спецификация

БЛОК – МОДУЛЬ: РАЗДЕВАЛКА ( 9,0м*2,40м*2,50м), АНТИВАНДАЛЬНЫЙ.

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. |
| --- | --- |
| КАРКАС | Каркас металлический состоит из Уголка 100 * 100 мм, Ст3пс-5 1 сорт 1 гост 8509-93 Обработка: грунт ГФ 021 гост 12982 цвет кр.коричневый автомобильная эмаль МЛ 120 ту 2312-239050-11907 Швеллер 10 У СТ.3СП 1 с Сорт 1 Н/Д- ( горячо катанный) Стеновые и кровельные прогоны выполнены из бруса 50 * 100 мм. Жесткость каркаса здания в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. |
| КРЫША | Крыша: стальной гладкий лист – 2 мм. (сталь горячекатаная СТ3 ПС).Все сварные швы обработаны мастикой кровельной и гидроизоляционной. В качестве утеплителя используется маты теплоизоляционные KNAUF 100 мм. Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/мК Теплопроводность λ25 = 0,039 Вт/мК Теплопроводность λА = 0,041 Вт/мК Теплопроводность λБ = 0,043 Вт/мК Коэффициент паропроницаемости: 0,68 мг/мчПа Группа горючести: НГ Сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа: 70% Температура применения, ºС: от -60 до +270. Гидроизоляция - вспененный полиэтилен НПЭ 2 мм. Кажущаяся плотность: 26-35 кг/м.куб. Температура применения: от -80°С до +80°С Теплопроводность: 0,040 Вт/м·К Удельная теплоемкость: 1,95 кДж/(кг °С) Водопоглощение по объему: не более 0,2% Паропроницаемость: 0,001 мг/(м.ч.Па) Звукопоглощение: от 3% при 125 Гц до 13% при 4000 Гц Напряжение при сжатие (25%): не менее 0,015 МПа Относительнаядеформация при сжатии (25%):не более 20 %. Группа горючести: Г2 - умеренногорючие Пароизоляция - Изоспан 2 мм. Ондутис R70 –полимерное волокно белого цвета.Экологическибезопасен,не подвержен бактериальному разложению и имеет высокий показатель сопротивления паропроницанию. Разрывная нагрузка полоски 5 см:вдоль 113,поперек 84 Паропроницаемость г/кв.метр (24ч) 3.0 Водоупорность,мм во.столба > 1000 Температурный диапозон примененя – 40 = +80 *С Внутренняя отделка потолка - белая виниловая вагонка (панели ПВХ: ширина 100 мм, толщина 3 мм ).профильные поливинилхлоридные |
| СТЕНЫ | В Качестве стенового ограждения используется профилированный лист С -9 из оцинкованной и окрашенной стали. 0.5 мм (Класс цинкового покрытия гост 14918-80). Комбинированный RAL 5002 RAL 9003 Закрепление проф.листа к стеновым прогонам осуществляется стальными саморезами. 6*40 хим. фос. В качестве утеплителя используется маты теплоизоляционные KNAUF 100 мм. Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/мК Теплопроводность λ25 = 0,039 Вт/мК Теплопроводность λА = 0,041 Вт/мК Теплопроводность λБ = 0,043 Вт/мК Коэффициент паропроницаемости: 0,68 мг/мчПа Группа горючести: НГ Сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа: 70% Температура применения, ºС: от -60 до +270. Гидроизоляция - вспененный полиэтилен НПЭ 2 мм. Гидроизоляция - вспененный полиэтилен НПЭ 2 мм. Кажущаяся плотность: 26-35 кг/м.куб. Температура применения: от -80°С до +80°С Теплопроводность: 0,040 Вт/м·К Удельная теплоемкость: 1,95 кДж/(кг °С) Водопоглощение по объему: не более 0,2% Паропроницаемость: 0,001 мг/(м.ч.Па) Звукопоглощение: от 3% при 125 Гц до 13% при 4000 Гц Напряжение при сжатие (25%): не менее 0,015 МПа Группа горючести: Г2 - умеренногорючие Пароизоляция – Изоспан. Ондутис R70 –полимерное волокно белого цвета.Экологическибезопасен,не подвержен бактериальному разложению и имеет высокий показатель сопротивления паропроницанию. Разрывная нагрузка полоски 5 см:вдоль 113,поперек 84 Паропроницаемость г/кв.метр (24ч) 3.0 Температурный диапозон примененя – 40 = +80 *С Внутренняя отделка стен: белая виниловая вагонка (панели ПВХ: ширина 100 мм, толщина 3 мм ).профильные поливинилхлоридные |
| ЭЛЕКТРИКА | Счетчик 1 шт. Автоматы 16 А( освещение ) 1 шт. Автоматы 25 А (розетки ) 2 шт. Выключатели "Прима"; 2 шт. Розетки двойные «Прима» 3 шт. Светильники ЛПО 46 2*36 – 702 полистирол 3 шт. Лампы люминесцентные ЛД36 L36W/765 6 шт. Стартер 230 В ST-111 4-65W 6 шт. Светильник «таблетка» 1 шт. Электропроводка в кабель каналах: На освещение ПУМП 3*1.5 d; на освещение. На розетки ПУМП 3*2.5 d на розетки |
| ПОЛЫ | Доска обрезная 25 мм обработанная кузбаслаком, В качестве утеплителя используется маты теплоизоляционные KNAUF 100 мм. Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/мК Теплопроводность λ25 = 0,039 Вт/мК Теплопроводность λА = 0,041 Вт/мК Теплопроводность λБ = 0,043 Вт/мК Коэффициент паропроницаемости: 0,68 мг/мчПа Группа горючести: НГ Сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа: 70% Температура применения, ºС: от -60 до +270. Гидроизоляция - вспененный полиэтилен НПЭ 2 мм. Кажущаяся плотность: 26-35 кг/м.куб. Температура применения: от -80°С до +80°С Теплопроводность: 0,040 Вт/м·К Удельная теплоемкость: 1,95 кДж/(кг °С) Водопоглощение по объему: не более 0,2% Паропроницаемость: 0,001 мг/(м.ч.Па) Звукопоглощение: от 3% при 125 Гц до 13% при 4000 Гц Напряжение при сжатие (25%): не менее 0,015 МПа Группа горючести: Г2 - умеренногорючие Группа воспламеняемости: В2 - умеренновоспламеняемые Пароизоляция –Изоспан. Ондутис R70 –полимерное волокно белого цвета.Экологическибезопасен,не подвержен бактериальному разложению и имеет высокий показатель сопротивления паропроницанию. Разрывная нагрузка полоски 5 см:вдоль 113,поперек 84 Паропроницаемость г/кв.метр (24ч) 3.0 Водоупорность,мм во.столба > 1000 Температурный диапозон примененя – 40 = +80 *С ДСП 16 мм + резиновая напольная дорожка 3мм. плинтуса |
| ДВЕРИ | Наружная Дверь – одностворчатая: ДВП, утепленная с врезным замком (комплект ключей). 2100*900 - 1 шт. |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ | Конвектор « ENSTO » Финляндия с механическим термостатом. 1 Квт. Регулируемый. Класс защиты: 2 (не нуждается в заземлении), IP 21, Автомат от перегрева . 220 В…230 В. – 2 шт. |